Проект

Об утверждении порядка установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, об установлении требований к методикам поверки средств измерений, порядка установления и изменения интервала между поверками средств измерений

В целях реализации части 7 статьи 12 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 26, ст. 3021; 2011, № 30, ст. 4590; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 49, ст. 6339; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4255; 2019, № 52, ст. 7814) приказываю:

1. Утвердить:

требования к методикам поверки средств измерений, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

порядок установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, согласно приложению 2 к настоящему приказу;

порядок установления и изменения интервала между поверками средств измерений, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.

Министр                                                                                              Д.В. Мантуров

Приложение 1

к приказу Минпромторга России

от ________ 20__ г. № _____

«Об утверждении порядка установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, об установлении требований к методикам поверки средств измерений, порядка установления и изменения интервала между поверками средств измерений»

Требования к методикам поверки средств измерений

I. Общие положения

1. Настоящие требования к методикам поверки средств измерений (далее – методика поверки) определяют требования к разработке и применению методик поверки, их содержанию и оформлению.

2. Настоящие требования применяются при разработке и применении методик поверки.

II. Разработка методик поверки

3. Разработка методик поверки осуществляется в виде самостоятельного документа при подготовке средств измерений к испытаниям в целях утверждения типа или при их проведении, а также по поручению Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии государственными научными метрологическими институтами или государственными региональными центрами метрологии, или в виде документа по стандартизации в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 3953; 2016, № 27, ст. 4229).

4. Методики поверки могут разрабатываться для каждого типа средств измерений или для групп средств измерений.

Методики поверки для каждого типа средств измерений разрабатываются и проходят опробование при проведении испытаний в целях утверждения типа средств измерений или при внесении в них изменений.

Методики поверки для групп средств измерений в зависимости от потребности в них разрабатываются и проходят опробование государственными научными метрологическими институтами или государственными региональными центрами метрологии по поручению Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии или в соответствии с ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены», утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2015 г. № 2157-ст., с изменениями № 1, утвержденными и введенными в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2018 г. № 1179-ст (при принятии методик поверки в виде межгосударственных стандартов) или в соответствии с ГОСТ Р 1.2-2016 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены», утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2016 г. № 774-ст (при принятии методик поверки в виде национальных стандартов).

5. По результатам разработки и опробования методик поверки при проведении испытаний в целях утверждения типа средств измерений или внесения в них изменений методики поверки согласуются разработчиком методики поверки и утверждаются юридическими лицами, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на выполнение испытаний средств измерений в целях утверждения типа.

III. Содержание методик поверки

6. Методики поверки должны включать процедуры передачи единиц величин средству измерений и подтверждения средства измерений метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа средств измерений (далее – утверждение типа), реализуемые при первичной поверке и периодической поверке средств измерений.

Методики поверки средств измерений, применяемых в качестве эталонов, должны включать также процедуры подтверждения соответствия средства измерений обязательным требованиям, установленным в соответствии с пунктом 5 Положения об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734 «Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 5066; 2019, № 43, ст. 6110) (далее – обязательные требования, Положение об эталонах).

7. Содержание методик поверки должно включать следующие разделы:

общие положения;

перечень операций поверки;

требования к условиям проведения поверки;

требования к специалистам, осуществляющим поверку;

метрологические и технические требования к средствам поверки;

требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки;

проверка внешнего вида;

проверка программного обеспечения (при наличии);

определение метрологических характеристик средства измерений;

подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям;

оформление результатов поверки.

8. Средства поверки (эталоны, средства измерений, стандартные образцы и вспомогательные технические средства) должны обеспечивать определение заявленных метрологических характеристик испытываемого средства измерений с требуемой точностью, передачу единиц величин при поверке и прослеживаемость эталонов и средств измерений к государственным первичным эталонам единиц величин.

9. При возможности проведения поверки отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава средства измерений, для меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений методика поверки должна содержать соответствующие указания по проведению такой поверки.

10. Если методика поверки предусматривает выборочную первичную поверку, то в методике поверки указывают критерии, процедуры по формированию выборки, а также процедуры анализа результатов выборочной первичной поверки. При определении процедур по формированию выборки руководствуются положениями ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 «Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества», утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 марта 2007 г. № 38-ст, ГОСТ Р 50779.51-95 «Статистические методы. Непрерывный приемочный контроль качества по альтернативному признаку», утвержденным и введенным в действие постановлением Госстандарта России от 2 июня 1995 г. № 282, ГОСТ 18321-73 «Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции», утвержденным и введенным в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 января 1973 г. № 33, с изменениями № 1, утвержденными в декабре 1980 г., ГОСТ Р ИСО 3951-2-2015 Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по количественному признаку. Часть 2. Общие требования к одноступенчатым планам на основе AQL при контроле последовательных партий по независимым характеристикам качества» утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 октября 2015 г. № 1468-ст.

IV. Требования к оформлению методик поверки

11. Раздел «Общие положения» должен включать общие указания по проведению поверки, требования по обеспечению прослеживаемости к государственным первичным эталонам единиц величин, а также методы, обеспечивающие реализацию методики поверки.

12. Раздел «Перечень операций поверки» должен содержать перечисление конкретных операций, выполняемых в соответствии с методикой поверки, для первичной поверки и периодической поверки.

Перечень операций поверки представляется в виде таблицы, в которую включается перечень операций поверки и признак необходимости выполнения в виде слов «Да» и «Нет» для каждой операции отдельно для первичной поверки и для периодической поверки.

13. Раздел «Требования к условиям проведения поверки» должен содержать перечень влияющих факторов, оказывающих влияние на определение метрологических характеристик, включая показатели точности, и их значения, при которых исключается влияние дополнительных погрешностей (обеспечивается минимальная неопределенность) результата измерений.

14. Раздел «Требования к специалистам, осуществляющим поверку» должен содержать требования законодательства Российской Федерации к проведению комплекса работ, связанных с выполнением процедур поверки, включая требования к количеству специалистов в целях обеспечения безопасности работ и возможности выполнения процедур поверки (при наличии таких требований), а также требования к специалистам, выполняющим поверку, по освоению эксплуатационной документации средства измерений и другой технической документации, используемой при поверке.

15. Раздел «Метрологические и технические требования к средствам поверки» должен содержать метрологические и технические требования к эталонам, стандартным образцам, средствам измерений и вспомогательным техническим средствам, требуемым при проведении поверки. Данный раздел оформляется в виде таблицы и включает перечень необходимых обобщенных метрологических и технических характеристик, включая показатели точности, которые должны иметь эталоны, стандартные образцы, средства измерений и вспомогательные технические средства и которые обеспечивают при поверке требуемую точность передачи единиц величин и подтверждение соответствия поверяемого средства измерений метрологическим требованиям, установленным при утверждении его типа, и (или) обязательным требованиям к эталонам единиц величин (в случае возможности использования средства измерений в качестве эталона). Вместе с обобщенными метрологическими и техническими характеристиками приводятся примеры типов данных технических средств, рекомендуемых для поверки и удовлетворяющих данным требованиям и требованиям законодательства Российской Федерации. При возможности использования других технических средств это должно быть указано в данном разделе.

16. Раздел «Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки» должен описывать выполняемые мероприятия по обеспечению безопасности и условий проведения поверки с целью сохранения жизни и здоровья лиц, выполняющих поверку.

Указанные мероприятия должны описывать конкретные требования безопасности со ссылкой на законодательство Российской Федерации. Для методик поверки, применяемых в рамках взаимного признания в соответствии с международными договорами, учитываются особенности законодательства государства-члена данного международного договора.

17. Раздел «Проверка внешнего вида» должен содержать мероприятия по подтверждению соответствия внешнего вида, указанному в описании типа средств измерений, а также по контролю соблюдения требований по защите средства измерений от несанкционированного вмешательства.

18. Раздел «Проверка программного обеспечения» приводится в методике поверки только при наличии программного обеспечения и должен содержать мероприятия по подтверждению соответствия программного обеспечения требованиям, указанным в описании типа средств измерений.

19. Раздел «Определение метрологических характеристик средства измерений» должен описывать последовательность выполняемых операций поверки по передаче средству измерений единиц величин с определением значений метрологических характеристик поверяемого средства измерений, включая показатели точности, выраженные в значениях погрешности и (или) неопределенности.

Описание процедур определения метрологических характеристик средства измерений должно включать схемы соединений (подключений) поверяемого средства измерений с эталонами (стандартными образцами, средствами измерений, применяемыми в качестве эталонов), а также с вспомогательными техническими средствами, предусмотренными методикой поверки, и текстовую часть, описывающую последовательность выполнения данных процедур.

Оценка значений метрологических характеристик должна устанавливаться для каждого типа или группы средств измерений (в зависимости от области распространения методики поверки) и проводиться по результатам измерений, осуществляемых не менее чем в 3-х точках диапазона (поддиапазона) измерений для средств измерений и не менее чем в 5-и точках диапазона (поддиапазона) измерений для средств измерений, применяемых в качестве эталонов.

20. Раздел «Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям» должен содержать критерии принятия решения по подтверждению соответствия средства измерений метрологическим требования, установленным при утверждении типа и обязательным требованиям к эталону (в случае возможности применения средства измерений в качестве эталона).

Показатели точности, определяемые при поверке, должны соответствовать показателям точности, установленным при утверждении типа и обязательным требованиям к эталону, установленным в соответствии с пунктом 5 Положения об эталонах (в случае возможности применения средства измерений в качестве эталона).

21. Раздел «Оформление результатов поверки» должен предусматривать оформление результатов поверки для положительных результатов поверки, когда средство измерений подтверждает соответствие метрологическим требованиям, и для отрицательных результатов поверки, когда средство измерений по результатам поверки не подтверждает соответствие метрологическим требованиям.

Для средств измерений, применяемых в качестве эталонов, должно быть предусмотрено оформление результатов поверки, подтверждающее соответствие средства измерений обязательным требованиям к эталонам.

Содержание данного раздела должно отражать необходимость оформления протоколов поверки и их рекомендуемую форму (при установлении требования к оформлению протокола), выполнения действий по соблюдению требований по защите средства измерений от несанкционированного вмешательства и их результаты.

22. Методики поверки, включаемые в эксплуатационные документы средств измерений, оформляются в виде отдельных приложений к данным эксплуатационным документам.

23. При оформлении изменений, вносимых в методику поверки, руководствуются требованиями к изложению изменений к стандарту в соответствии с пунктами 5.2 – 5.5 ГОСТ 1.5-2001 «Межгосударственная система стандартизации (МГСС). Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению», утвержденным и введенным в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 10 апреля 2002 г. № 145-ст, с изменением № 1, утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06 октября 2005 г. № 239-ст, изменением № 2, утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2018 г. № 1180-ст.

V. Применение методик поверки

24. Для поверки средств измерений применяются методики поверки, установленные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии для данного типа средств измерений.

25. Методики поверки, установленные при утверждении типа средств измерений, могут применяться наравне с методиками поверки, установленными после утверждения типа средств измерений, в том числе, если вновь устанавливаемые методики поверки приняты взамен методик поверки, установленных при утверждении типа средств измерений, за исключением случаев, когда в приказе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об установлении новой методики поверки (о внесении изменений в методику поверки) содержатся указания о запрете применения ранее установленных методик поверки.

26. Методики поверки применяются в условиях, удовлетворяющих требованиям к условиям проведения поверки и при значениях влияющих факторов, указанных в методиках поверки.

Применение методик поверки в условиях, не удовлетворяющих требованиям методик поверки, не допускается.

## Приложение 2

к приказу Минпромторга России

от ________ 20__ г. № _____

«Об утверждении порядка установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, об установлении требований к методикам поверки средств измерений, порядка установления и изменения интервала между поверками средств измерений»

Порядок установления, отмены методик поверки 
и внесения изменений в них

I. Общие положения

1. Настоящий порядок установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них (далее – Порядок), определяет процедуры установления методики поверки в качестве документа, в соответствии с которым должна проводиться поверка средств измерений, а также процедуры, связанные с отменой методик поверки и внесением в них изменений.

2. Настоящий порядок применяется при утверждении типа средств измерений, внесении изменений в утвержденный тип средств измерений в период действия утвержденного типа, а также при установлении (изменении) общих метрологических требований к средствам измерений, включая их поверку.

II. Установление методик поверки при утверждении типа средства измерений и внесение изменений в них в период действия утверждения типа

3. Для рассмотрения вопроса об установлении методики поверки при утверждении типа средства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся Заявителями на утверждение типа средства измерений в соответствии с Порядком утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 26, ст. 3021; 2011, № 30, ст. 4590; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 49, ст. 6339; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4255; 2019, № 52, ст. 7814) (далее – Заявитель, Федеральный закон № 102-ФЗ) направляют в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии заявку на утверждение типа средств измерений. Заявка на утверждение типа средства измерений должна содержать предложения по установлению методики поверки в виде указания наименования и обозначения документа, содержащего методику поверки, с приложением к заявке результатов ее опробования (протокол испытаний).

4. Результаты опробования методик поверки, включенные в протоколы испытаний средств измерений, должны содержать:

результаты выполнения процедур, предусмотренных методикой поверки, с использованием предусмотренных методикой поверки эталонов, стандартных образцов, средств измерений и вспомогательных технических средств;

выводы и обоснования достаточности предусмотренных методикой поверки процедур для подтверждения соответствия средства измерений установленным к нему метрологическим требованиям;

заключение о правильности выбора эталонов, стандартных образцов, средств измерений, вспомогательных технических средств и их достаточность для определения метрологических характеристик поверяемого средства измерений и подтверждения их соответствия метрологическим характеристикам, установленным при утверждении типа средств измерений, при проведении первичной и периодической поверки, и (или) обязательным требованиям к эталонам единиц величин (при возможности использовании средства измерений в качестве эталона единицы величины);

заключение о правильности и реализуемости предложенных способов оформления результатов поверки средств измерений и их соответствии требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений;

сведения о прослеживаемости поверяемого средства измерений к государственным первичным эталонам или к национальным первичным эталонам иностранных государств (при отсутствии государственных первичных эталонов);

общие выводы и заключение о реализуемости методики поверки и возможности ее применения, в том числе возможности применения для поверки средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин (при наличии такой возможности).

5. Решение об установлении методики поверки принимается Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии при утверждении типа средств измерений и указывается в приказе об утверждении типа средств измерений.

6. Установленные при утверждении типа средств измерений методики поверки распространяются на средства измерений, соответствующие описанию их типа и изготавливаемые в период действия утверждения типа, изготовленные для испытаний средств измерений и (или) представленные на испытания средства измерений, сведения о которых размещены в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, а также изготовленные после утверждения акта испытаний средств измерений, на основании которых принято решение об утверждении типа (сведения о дате утверждения акта размещаются в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), до даты принятия данного решения.

7. Сведения об установленных методиках поверки должны передаваться в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и включаться в сведения об утвержденных типах средств измерений.

8. Внесение изменений в методику поверки, установленную для средств измерений при утверждении их типа, осуществляется Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на основании заключения о необходимости внесения изменений в методику поверки, выданного юридическим лицом, аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации в области обеспечения единства измерений на выполнение испытаний средств измерений, в соответствии с областью аккредитации.

В заключении о необходимости внесения изменений в методику поверки приводятся обоснования вносимых изменений в методику поверки. К заключению о необходимости внесения изменений в методику поверки прилагаются методика поверки с внесенными изменениями и результаты ее опробования.

Результаты опробования методики поверки должны содержать обоснование в соответствии с Порядком проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, установленным в соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ.

9. Решение об изменении методики поверки принимается Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в форме приказа о внесении изменений в методику поверки.

При распространении методики поверки с изменениями на ранее изготовленные средства измерений, находящиеся в эксплуатации, приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, ее устанавливающий, должен содержать указания по ее распространению на данные средства измерений.

10. В сведения об утвержденных типах средств измерений, содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, на основании принятых Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии решений вносятся изменения в части актуализации сведений о методиках поверки.

III. Отмена и изменение методик поверки при установлении (изменении) общих метрологических требований к средствам измерений

11. Отмена и изменение методик поверки может быть осуществлено при установлении (изменении) Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии общих метрологических требований к средствам измерений, включая средства измерений, действие утвержденного типа которых прекращено, в соответствии с пунктом 5.4.12 Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2575; № 44, ст. 4357; 2006, № 37, ст. 3881; 2008, № 24, ст. 2868; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 25, ст. 3065; № 33, ст. 4088; 2010, № 24, ст. 3040; № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935; № 15, ст. 2127; № 43, ст. 6079; 2012, № 1, ст. 171; 2013, № 25, ст. 3167; № 34, ст. 4440; № 45, ст. 5822; 2014, № 21, ст. 2712; 2015, № 2, ст. 491; № 5, ст. 824; 2016, № 2, ст. 325; № 21, ст. 3005; 2017, № 5, ст. 804; № 8, ст. 1250; 2019, № 30, ст. 4325).

12. Отмена или изменение методики поверки при установлении (изменении) Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии общих метрологических требований к средствам измерений осуществляется для средств измерений, сведения об утверждении типа которых размещены в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, на основании заключения о необходимости отмены или внесения изменений в методику поверки, представленного юридическим лицом, аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации в области обеспечения единства измерений на выполнение испытаний средств измерений, в соответствии с их областью аккредитации, с приложением к заключению обоснований отмены или внесения изменений в методику поверки и результатов опробования методики поверки с внесенными изменениями (при внесении изменений) в соответствии с Порядком проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, установленным в соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии вправе организовать проверку представленного заключения о необходимости отмены или внесения изменений в методику поверки в государственных научных метрологических институтах и государственных региональных центрах метрологии.

13. Решение об отмене или изменении методики поверки при установлении (изменении) Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии общих метрологических требований к средствам измерений принимается в форме приказа об установлении (отмене) методики поверки. В приказе об установлении методики поверки должны содержаться указания об отмене или возможности дальнейшего применения ранее установленных методик поверки.

При распространении новой методики поверки или методики поверки с изменениями на ранее изготовленные средства измерений, находящиеся в эксплуатации, приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об установлении (отмене) методики поверки должен содержать указания по ее распространению на данные средства измерений.

14. В сведения об утвержденных типах средств измерений, содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, на основании принятых Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии решений вносятся изменения в сведения о методиках поверки.

Приложение 3

к приказу Минпромторга России

от ________ 20__ г. № _____

«Об утверждении порядка установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, об установлении требований к методикам поверки средств измерений, порядка установления и изменения интервала между поверками средств измерений»

Порядок установления и изменения интервала между поверками
средств измерений

I. Общие положения

1. Настоящий порядок установления и изменения интервала между поверками средств измерений (далее – настоящий порядок) определяет мероприятия, выполняемые при установлении интервала между поверками средств измерений и при его изменении, а также состав документов, представляемых для принятия решения об установлении или изменении данного интервала.

2. Настоящий порядок применяется при утверждении (изменении) типа средств измерений, а также при установлении (изменении) общих метрологических требований к средствам измерений.

II. Установление интервала между поверками при утверждении типа средства измерений и его изменение в период действия утверждения типа

3. Для рассмотрения вопроса об установлении интервала между поверками при утверждении типа средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся Заявителями на утверждение типа средств измерений в соответствии с Порядком утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 26, ст. 3021; 2011, № 30, ст. 4590; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 49, ст. 6339; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4255; 2019, № 52, ст. 7814) (далее – Заявитель, Федеральный закон № 102-ФЗ) направляют в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии заявку на утверждение типа средств измерений. Заявка на утверждение типа средств измерений должна содержать предложения по интервалу между поверками в виде значения интервала между поверками с приложением к заявке обоснований данных предложений в виде протокола испытаний.

4. Решение об установлении интервала между поверками принимается Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии при утверждении типа в форме приказа об утверждении типа средств измерений.

5. Решение об установлении интервала между поверками распространяется на средства измерений, соответствующие описанию их типа и изготавливаемые в период действия утвержденного типа, изготовленные для испытаний и (или) представленные на испытания, сведения о которых размещены в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, а также изготовленные после утверждения акта испытаний средств измерений, на основании которых принято решение об утверждении типа (сведения о дате утверждения акта размещаются в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), до даты принятия данного решения.

6. Сведения об установленных интервалах между поверками включаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

7. Изменения интервала между поверками, установленного для средств измерений при утверждении типа, осуществляется Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на основании заявки Заявителя.

К заявке на внесение изменений в интервал между поверками прилагаются:

программа испытаний в целях утверждения типа средств измерений в части определения продолжительности интервала между поверками;

акт испытаний в целях утверждения типа средства измерений в части определения продолжительности интервала между поверками с протоколом испытаний;

заключение по проверке результатов испытаний.

8. Решение об установлении нового интервала между поверками принимается Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в форме приказа об изменении интервала между поверками.

При распространении нового интервала между поверками на ранее изготовленные средства измерений, находящиеся в эксплуатации, приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, его устанавливающий, должен содержать указания по его распространению на данные средства измерений.

9. На основании принятых Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии решений вносятся изменения в сведения об интервалах между поверками, содержащиеся в сведениях об утвержденных типах средств измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

III. Изменение интервала между поверками при установлении (изменении) общих метрологических требований к средствам измерений

10. Изменение интервала между поверками может быть осуществлено при установлении (изменении) Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии общих метрологических требований к средствам измерений, включая средства измерений, действие утвержденного типа которых прекращено, в соответствии с пунктом 5.4.12 Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2575; № 44, ст. 4357; 2006, № 37, ст. 3881; 2008, № 24, ст. 2868; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 25, ст. 3065; № 33, ст. 4088; 2010, № 24, ст. 3040; № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935; № 15, ст. 2127; № 43, ст. 6079; 2012, № 1, ст. 171; 2013, № 25, ст. 3167; № 34, ст. 4440; № 45, ст. 5822; 2014, № 21, ст. 2712; 2015, № 2, ст. 491; № 5, ст. 824; 2016, № 2, ст. 325; № 21, ст. 3005; 2017, № 5, ст. 804; № 8, ст. 1250; 2019, № 30, ст. 4325).

11. Изменение интервала между поверками при установлении (изменении) Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии общих метрологических требований к средствам измерений осуществляется для средств измерений утвержденного типа, сведения о которых размещены в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

12. Решение об изменении интервала между поверками при установлении (изменении) Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии общих метрологических требований к средствам измерений принимается в форме приказа об изменении интервала между поверками.

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об изменении интервала между поверками должен содержать указания по распространению данного решения на конкретные типы средств измерений. При распространении нового интервала между поверками на ранее изготовленные средства измерений, находящиеся в эксплуатации, приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, его устанавливающий, должен содержать указания по его распространению на данные средства измерений.

13. На основании принятых Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии решений вносятся изменения в сведения об интервалах между поверками, содержащиеся в сведениях об утвержденных типах средств измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.